| 文件名稱: | ANALOG DEVICES介紹工業的第一高速單及閘穩定 INV / RT-HZ運算放大器 |
| --- | --- |
| 文件作者: | Sam Shyu(徐朝杉) |
| 描 述: | 新運算放大器容易設計向在需要噪音和失真極為低的高分辦率資料獲得系統挑戰 |
| 公告時間: | 11/16/2005 |
| 文件附檔: | 無檔 |
| 文件附圖: | 超低雜訊和失真結合了讓使用不費力 |
| 內 容: | Analog Devices Inc. (NYSE: ADI)，對於信號處理的應用高表現性能半導體中的全球領導者和資料轉變技術中的市場領導者, 今天用容易設計的向透過使兩個基本錯誤來源、電壓雜訊和諧波失真減到最少、高分辨率資料獲得系統的放大器挑戰使它的主要職能擴展。這 ADA4899-1是這個工業的第一個高速單及閘穩定的運算放大器( op amp )以1MHz 117dBc達到1-nV/rt-Hz的電壓雜訊和虛擬自由動態範圍( SFDR )。透過使電壓雜訊和諧波失真減到最少，這ADA4899-1在需要精確度最高階的應用是理想的，如同雷達基地台的衝突避免系統、 醫療超音波和精密測試儀器。 " Analog Devices在透過放大器為設計者提供把線性技術推向新層次、高性能資料獲得系統的發展方面一貫地援助", Analog Devices ADI 研究員和促進類比技術的副總裁Lew Counts說: " 僅僅少數的運算放大器有這ADA4899-1的雜訊或失真的性能，但沒有任何一個有絕對可靠的單及閘穩定。這裝置，連同我們的放大器和主要的PulSAR資料轉換器，使成為從今以後更容易達到最高的系統性能”。 更多關於ADA4899-1運算放大器 這ADA4899-1運算放大器特性在申請專利中高級電路架構, 在雜訊和失真之間折中提出基本性能。哪個固有的傳統輸入階段，賦予ADA4899-1能力去傳送兩個極為低的電壓雜訊 (1 nV/rt Hz) 和很低的失真( 117 dB 在 1 MHz )在單及閘 。除較高交流性能以外，這ADA4899-1有很少在高速運算放大器中找到的直流輸入規格，0.23mV最大偏移電壓和 1uA 的最大輸入偏向電流。這ADA4899-1與ADI的主要 18位元的 PulSARR 類比數位轉換器, 包含AD7674成功的作品。 包裝, 價格及量產時間. 這ADA4899-1巳量產，這裝置定義在一個超出工業溫度上的工作範圍-40℃到+125 ℃，有兩種包裝可供選用，一個極小的3 mm x 3 mm LFCSP (lead frame chip-scale package)，減少了鉛感應係數、提供更好的溫度特性、和節省板子空間、和這傳統 8腳SOIC(small outline integrated circuit)包裝，這 ADA4899-1 以 1,000顆的量每顆定價為$1.89。 |